Notitie

| Aan | : | W. Mak (CSN) |
| --- | --- | --- |
| Van | : | Th. Kleinendorst (Royal Haskoning) A. Krikken (Royal Haskoning), H.P. Broers (TNO) |
| Datum | : | 20 oktober 2006 |
| Kopie | : |  |
| Onze referentie | : | 9R7703.BO/N00001/../DenB |
| Betreft | : | Collegiale toets KRW Meetprogramma’s Grondwater |

1. Inleiding

Door CSN is aan de combinatie van TNO en Royal Haskoning gevraagd de aangeleverde databestanden voor grondwatermonitoring te integreren en een tweede collegiale toetsing uit te voeren.

Het doel van het project is het zetten van de voorlaatste stap voor een definitief grondwatermonitoringsprogramma conform de KRW ter behandeling in het LBOW van 13 november 2006. Na deze stap moet het mogelijk zijn om met één correctieslag door de Provincies het definitieve grondwatermonitoringsprogramma gereed te hebben.

De volgende onderdelen zijn door ons uitgewerkt:

- Integratie databestanden: Samenstellen databestand, waarin de gegevens van de grondwatermonitoringsprogramma’s van alle deelstroomgebieden zijn geïntegreerd conform het format van het KRW-portal.

- Inhoudelijke toetsing: Een korte tekst, die de vragen beantwoordt of de grondwatermonitoringsprogramma’s voldoen aan het geactualiseerde draaiboek grondwatermonitoring en - indien dit niet het geval is – welke afwijkingen zich voordoen.

- Aanbevelingen: Een lijst met eventuele concrete aanbevelingen per deelstroomgebied voor verbeteringen van de monitoringsprogramma’s onder te verdelen in harde aanbevelingen (aanpassingen nodig om te voldoen aan KRW-verplichtingen) en zachte aanbevelingen (aanpassingen gewenst voor een beter monitoringsprogramma).

Deze korte notitie is een vervolg op de eerste toetsing van 4 oktober 2006 “Collegiale toetsing KRW meetprogramma’s grondwater” (TNO, Royal Haskoning, RIVM, 9r7703).

In bijlage 1 is de inhoudelijke toetsing van het meetnet in de vorm van factsheets per thema  opgenomen (kaart + beschrijving).

In bijlage 2 is een logboek opgenomen van de integratie van de aangeleverde bestanden.

Algemeen (korte indruk)

- Er is duidelijk sprake van toegenomen uniformiteit.

- Op onderdelen zijn er niet-uniforme benaderingen gevolgd.

- Deels zijn de meetnetten nog niet volgens het laatste concept van het Draaiboek; dit heeft mede te maken met het laat gereed komen van het laatste concept daarvan.

- De gegevensstroom is op dit moment nog zeer inefficiënt en gebrekkig; het kost erg veel moeite om een landelijk beeld te genereren uit de aangeleverde data. (We willen voorkomen dat we de volgende keer weer opnieuw vanuit alle losse aangeleverde databestanden moeten werken volgens een ‘zoek de verschillen’ benadering).

- In huidige vorm kan de database (format van de KRW-portal) nog niet naar Brussel. Onder meer omdat de database nog niet uniform is ingevuld, er gegevens ontbreken en omdat meetdoelen niet altijd scherp zijn aangegeven;

- Aanpak Schelde wijkt het meest af van Draaiboek

- Rijn-West en Rijn-Midden hebben een andere aanpak voor kwantiteitsmeetpunten rond winningen en houdt kwaliteitsmonitoring in het klei/veen lichaam overeind.

- Er is nog geen eenduidig beeld te krijgen van monitoring van winningen en de monitoring valt dus nog niet te beoordelen.

Harde aanbevelingen

Databeheer

- Alle aangeleverde gegevens zijn voor zover mogelijk geïntegreerd en in het format van de KRW-portal verwerkt. Echter er is nog veel werk nodig om de database goed op orde te krijgen, zowel qua inhoud als qua opzet. Daarom bevelen we aan dat op korte termijn een structuur wordt gemaakt voor het aanleveren van wijzigingen in deze database, bij voorkeur door eenmalig centrale actie met de voor deze toets opgestelde database. Dit vooruitlopend op de uiteindelijke realisatie binnen DINO. Na deze actie kunnen wijzigingen en aanvullingen van de monitoringsopzet door de stroomgebieden op eenduidige wijze worden aangeleverd op een centraal punt;

- Introductie van een ‘logische’ meetlocatie die kan bestaan uit meerdere fysieke meetpunten, analoog aan het oppervlaktewaterformaat. Dit vereenvoudigt de rapportage.

- Niet alle meetdoelen zijn consequent ingevuld. Een meetpunt kan verschillende meetdoelen dienen (bijv. VHR/kwantiteit regionaal/grens). Het wordt daarom aanbevolen dat de regio’s op basis van de samengestelde database de meetdoelen nagaan

Regionaal kwantiteit

- Rijn-Midden en Rijn-West hebben kwantiteitsmetingen rond winningen opgenomen. Het wordt conform het draaiboek en uniformiteit aangeraden de meetpunten rondom drinkwaterwinningen (voor Rijn-West en Rijn-Midden) nu niet op te nemen tenzij het niet anders kan (bijv. in Duinen). Deze meetpunten kunnen goed gebruikt worden ter verklaring van eventuele structurele veranderingen in stijghoogten in het grote regionale GWL

Natura 2000

- Voor regio Maas, regio Noord (Friesland) en Schelde wordt aanbevolen de gecombineerde meetdoelen VHR en kwantiteit regionaal per meetpunt concreet te benoemen.

Grensoverschrijdende monitoring

- Voor Maas en Schelde wordt aanbevolen om aan te geven welke meetpunten het meetdoel “grensoverschrijdend” hebben en na te gaan of er voldoende meetpunten zijn geselecteerd. Het gaat hier om grondwaterkwantiteitsmetingen. Grensoverschrijdende kwaliteitsmonitoring wordt gezien de fluxen niet relevant geacht)

Kwaliteit drinkwaterwinningen

- Het wordt aanbevolen om op korte termijn concrete criteria op te stellen voor het aanwijzen en het aanleveren van informatie over de winningen voor de KRW monitoring; Bijvoorbeeld door als eerste stap een format voor een hoofdtabel samen te stellen waarin globale coördinaten van het puttenveld, het aantal winputten, het type winning (oevergrondwater, oppervlaktewater, freatisch etc) en de diepte van monitoren wordt opgenomen. Deze gegevens zijn nu nog niet voldoende in beeld.

- De industriële winningen gebruikt voor menselijke consumptie zijn tot nu toe niet benoemd en dienen (voor zover bekend) wel opgenomen te worden?

Kwaliteit regionaal

- Het wordt aanbevolen (vanwege uniformiteit) om een keuze te maken voor de wijze van selectie van operationele monitoringspunten, conform de beschrijving in het Draaiboek. Op dit moment zijn er nog verschillende benaderingen in de stroomgebieden (gebiedstype versus individuele overschrijdingen). Dit betekent dat er ofwel trends op individueel puntniveau worden vastgesteld of trends per gebiedstype. (Risico van de operationele monitoring op individuele overschrijdingen is dat EU deze aanpak ook voor Surveillance monitoring gaat eisen. Dit is door Nederlandse meetnetopzet die gebaseerd is op aggregatie van individuele meetpunten per gebied waarschijnlijk ongelukkig)

- Vanwege uniformiteit is het wellicht aan te bevelen om de ondiepe kwaliteitsmonitoring in het klei/veen lichaam te reserveren voor de interactie grondwater/oppervlaktewater en nu nog niet in het programma op te nemen?

Zachte aanbevelingen

Algemeen

- Het wordt aanbevolen om op korte termijn een centraal landelijke uniform verhaal over de conceptuele opzet van de meetnetten (gehanteerd conceptueel model) en de gemaakte keuzes op te stellen. Het verhaal wordt gebaseerd op het recent gewijzigde Draaiboek en is gericht op rapportage aan Brussel. Elk stroomgebied kan dit verhaal vervolgens aanvullen met concrete gegevens (aantal meetpunten etc.) en met eventuele wijzigingen ten opzichte van de landelijke opzet.

Databeheer

- Het is aan te bevelen om het dataformat uit te breiden met velden zoals gebiedstype en bronhouder;

- Het is aan te bevelen om informatie benodigd voor de rapportage naar Brussel en informatie die ten grondslag ligt aan het meetnetontwerp en vereist voor de analyse van de meetresultaten van elkaar los te koppelen (Dino specifieke informatie, gebiedstypen, filterstelling, meetwaarden, etc);

- Er dient een aggregatieprocedure opgesteld te worden: meetwaarden -> filters -> meetpunten -> meetlocaties -> grondwaterlichamen

Zoutwaterintrusie

- Voor monitoring zout water intrusie wordt op dit moment door TNO gewerkt aan een nadere uitwerking van de monitoring rond de hoofdgrens en worden aanbevelingen gedaan voor data-opslag en –beheer. Het nu aangeleverde meetprogramma moet nog worden geactualiseerd op basis van die studie

Kwaliteit regionaal

- Het wordt aanbevolen om richting Brussel aan te geven dat de gekozen opzet van operationele monitoring een voorlopige is, in afwachting van meer gegevens over met name bestrijdingsmiddelen. Dit lijkt ook verstandig omdat de Grondwaterrichtlijn nog niet is aangenomen en de manier van trendanalyse nog niet vaststaat.

- Het wordt aanbevolen om de selectie van meetpunten voor operationele monitoring voor macro-parameters en zware metalen mede te baseren op de regulier verzamelde meetgegevens in de periode 2000-2006 (voorkomen van uitschieters).

Proces aanbevelingen

Voor de interactie grondwater –oppervlaktewater is het aan te bevelen om als grondwater- en oppervlaktewaterbeheerders afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor de monitoring van deze interactie. Wellicht kunnen vervolgens de meetprogramma’s in het bovenste grondwater die gericht zijn op het vaststellen van deze interactie (bijvoorbeeld de kwaliteitsmonitoring in Rijn-West en Rijn-Midden) vervolgens in een apart meetprogramma onder worden gebracht.

Concreet detail-aanwijzingen

Het is aan te bevelen om een beslissing te nemen of het GWL gebruikt voor menselijke consumptie in de Slenk blijft bestaan als separate eenheid als de kleine grondwaterlichamen komen te vervallen (we raden aan om dit wel te doen, o.a. vanwege grensoverschrijdende bruinkoolinvloed en eventuele structurele dalingen stijghoogten).

Bijlage 1: Inhoudelijke toetsing per thema

| 1A Kwantiteit: regionaal |
| --- |
| KRW doel: De gemiddelde jaarlijkse onttrekking mag op lange termijn de beschikbare grondwatervoorraad niet overschrijden. Voorgestelde aanpak in draaiboek: De hoofdaanpak richt zich op monitoren van de diepe stijghoogten gebaseerd op een steekproef uit het primaire meetnet grondwaterkwantiteit. Als minimum eis is een dichtheid van 1 peilbuis per 250 km2 gedefinieerd. Meetpunten in de buurt van wnningen worden in eerste instantie buiten het meetprogramma gelaten |  |
| Uitwerking in monitoringsplannen: In alle regio’s is de voorgestelde aanpak uit het draaiboek gevolgd (meetnet Schelde is niet zichtbaar op de kaart maar wel uitgewerkt en getoets). In aanvulling hierop hebben Rijn-Midden en Rijn-West eveneens kwantiteitsmetingen rond winningen opgenomen. |
| Aanbevelingen voor monitoringsplan december 2006: Het wordt conform het draaiboek en uniformiteit aangeraden de meetpunten rondom drinkwaterwinningen (voor Rijn-West en Rijn-Midden) nu niet op te nemen tenzij het niet anders kan (bijv. in Duinen). Deze kunnen goed gebruikt worden ter verklaring van eventuele structurele veranderingen in stijghoogten in het grote regionale GWL . |

| 1B Kwantiteit: Verdroging in Natura 2000 gebieden |
| --- |
| KRW doel: Geen significante schade in terrestrische ecosystemen. Dit betekent dat moet worden aangesloten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Ministerie van LNV. Voorgestelde aanpak in draaiboek: Monitoring richt zich op Natura 2000 gebieden die direct en indirect grondwaterafhankelijk zijn. De monitoring is als eerste stap op gericht op veranderingen van de stijghoogte in het watervoerend pakket met minimaal één peilbuis in de directe omgeving van het Natura 2000 gebied. Optioneel is monitoring van freatische grondwaterstanden. |  |
| Uitwerking in monitoringsplannen: Voor alle regio’s zijn voor zover mogelijk meetpunten in of nabij een Natura 2000 gebied geselecteerd. De Maas regio heeft de bestaande meetpunten van het verdrogings/OGOR meetnet opgegeven waarbij is aangegeven dat verdere uitwerking en uitbreiding in 2007 plaats zal vinden. Voor de Schelde is niet concreet aangegeven voor welke meetpunten tevens het meetdoel Natura 2000 van toepassing is. Voor de regio Noord is niet in alle gevallen de combinatie van meetdoelen concreet benoemd. Uit de kaart blijkt dat niet bij alle Natura 2000 gebieden een meetpunt is geselecteerd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de interpretatie van grondwaterafhankelijkheid per gebied en verschillende versies die in omloop zijn. |
| Aanbevelingen voor monitoringsplan december 2006: Voor regio Maas, regio Noord en Schelde wordt aanbevolen de gecombineerde meetdoelen VHR en kwantiteit regionaal per meetpunt concreet te benoemen De hier boven gepresenteerde kaart geeft naar verwachting geen goed beeld van de grondwaterafhankelijkheid van de Natura 2000 gebieden waardoor meetpunten lijken te ontbreken; (update kaart) |

| 1C Kwantiteit: grensoverschrijdende grondwaterlichamen |
| --- |
| KRW doel: Een belangrijk doel van de KRW en specifiek van het monitroingsprogramma is het realiseren van een goed afgestemd grensoverschrijdend waterbeheer Voorgestelde aanpak in draaiboek: Voor de afstemming met buurstaten zijn overlegstructuren opgezet. Er heeft al overleg plaatsgevonden met buurstaten en regelmatige afstemming blijft nodig. Alleen voor kwantiteit wordt monitoring in grensoverschrijdende GWL relevant geacht met speciale aandacht voor winningen met eventuele grensoverschrijdende invloed (bruinkoolwinningen Duitsland, Zeeuws Vlaanderen). Per GWL dienen minimaal 2 locaties in de buurt van de grens gekozen te worden. Voor grote GWL zijn meer punten nodig. Bestaande meetpunten kunnen geselecteerd worden. |  |
| Uitwerking in monitoringsplannen: Regio Noord (Rijn-oost) heeft de meetpunten voor grensoverschrijdende monitoring speciaal geselecteerd. Deze meetpunten worden echter ook gebruikt voor het meetdoel “regionaal kwantiteit”. De Maas heeft het meetdoel grensoverschrijdend monitoring niet specifiek benoemd. Regio Schelde heeft het thema wel kort beschreven maar heeft niet aangegeven welke meetpunten dit meetdoel ondervangen. |
| Aanbevelingen voor monitoringsplan december 2006: Voor Maas en Schelde wordt aanbevolen aan te geven welke meetpunten het meetdoel “grensoverschrijdend” hebben waarbij wordt nagegaan of er voldoende meetpunten zijn geselecteerd. |

| 1D Kwantiteit: Zoutwaterintrusie |
| --- |
| KRW doel: Geen intrusies van zout water (verandering in ligging zoet-zout grensvlak). Voorgestelde aanpak in draaiboek: De kern van het meetnet wordt gevormd door een uitgebreide systeemtoelichting en een beperkt regionaal meetnet. Het regionale meetnet wordt ingericht langs de hoofdgrens van het brak-zout grensvlak. Gecontroleerd wordt of de meetpunten aan de zoete zijde van de grens zouter worden. Monitoring van kwetsbare gebieden voor verzilting (buiten de hoofdgrens) wordt verzameld via de drinkwaterwinningen en wordt beschouwd als ondersteunende monitoring. Op dit moment wordt door TNO gewerkt aan een nadere uitwerking van de monitoring rond de hoofdgrens en worden aanbevelingen gedaan voor data-opslag en –beheer. Het nu aangeleverde meetprogramma moet nog worden geactualiseerd op basis van die studie. |  |
| Uitwerking in monitoringsplannen: In Maas is een eerste aanzet gemaakt waarbij meetpunten zijn geselecteerd voor zoet/zout in gevoelige gebieden (vertikale verschuiving grensvlak; Er zijn nog geen punten geselecteerd voor verplaatsing horizontale grensvlak in West-Brabant. Regio Noord heeft in Groningen meetpunten geselecteerd maar in Friesland wordt uitgegaan van het gehele grondwaterkwaliteitsmeetnet. Rijn West en Rijn-Midden hebben zowel voor de kwetsbare gebieden als langs de hoofdgrens meetpunten geselecteerd |
| Aanbevelingen voor monitoringsplan december 2006: Voor monitoring zout water intrusie wordt op dit moment door TNO gewerkt aan een nadere uitwerking van de monitoring rond de hoofdgrens en worden aanbevelingen gedaan voor data-opslag en –beheer. Het nu aangeleverde meetprogramma moet nog worden geactualiseerd op basis van die studie |

| 2A Kwaliteit : Drinkwaterwinningen |
| --- |
| KRW doel: Duurzaam gebruik van water wordt bevorderd, op basis van bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange termijn (artikel 1b van de KRW). Voorgestelde aanpak in draaiboek: Na het wegvallen van de kleine grondwaterlichamen zijn er twee meetdoelen voor de monitoring van de waterkwaliteit van drinkwaterwinningen: (1.) bewaken van de kwaliteit op iets grotere diepte in het grondwaterlichaam als onderdeel van de surveillance monitoring , en (2) KRW Art. 7 monitoring om te toetsen of zuiveringsinspanning niet toeneemt. Deze meetdoelen moeten worden opgenomen in de meetnetrapportage en worden toegekend aan de geselecteerde winputten |  |
| Uitwerking in monitoringsplannen: Regio noord heeft per drinkwaterwinning globale xy opgegeven. Regio maas heeft de drinkwaterwinningen benoemd en beschreven (zonder xy) incl een beschrijving van het meetprogramma van de WLB. Rijn-Midden en Rijn-west hebben een overzicht van de individule winputten opgegeven (zonder xy, wel relatie met GWBident). Schelde heeft de winningen niet benoemd (mogelijk niet van toepassing). |
| Aanbevelingen voor monitoringsplan december 2006: Het wordt aanbevolen om op korte termijn concrete criteria op te stellen voor het aanwijzen en het aanleveren van informatie over de winningen voor de KRW monitoring; Bijvoorbeeld door als eerste stap een format voor een hoofdtabel samen te stellen waarin globale coordinaten van het puttenveld, het aantal winputten, het type winning (oevergrondwater, oppervlaktewater, freatisch etc) en de diepte van monitoren wordt opgenomen. Deze gegevens zijn nu nog niet voldoende in beeld. (wellicht gebruik maken van het overzicht van drinkwaterwinningen zoals opgesteld voor IPO-project bestrijdingsmiddelen door RH aangevuld met informatie van de WLB) De industriële winningen gebruikt voor menselijke consumptie zijn tot nu toe niet benoemd en dienen wel opgenomen te worden (toch?). |

| 2A Kwaliteit Grote GWL |
| --- |
| KRW doel: Toetsen van de goede toestand (gemiddelde) en trends. Meetdoelen: valideren at risk status; testen compliance goede toestand; vaststellen geen opwaartse trends of trend reversal. Voorgestelde aanpak in draaiboek: uitgaan van landelijke en provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit; homogeen gebiedstype-aanpak; richtlijn 1 meetpunt per 100 km2; ca. 20 per grondwaterlichaam. Uitwerking in monitoringsplannen: Gebiedstype aanpak is gehanteerd in regio Noord, Maas, Rijn-Midden en Rijn-West. Bij Schelde is vanwege de afwijkende omstandigheden in het stroomgebied een afwijkende systeemgerichte aanpak gevolgd. Regio Noord en Rijn-Midden en Rijn-West hebben individuele meetpunten voor operationele monitoring geselecteerd op basis van resultaten nul-meting |  |
| (bestrijdingsmiddelen en/of nitraat). Maas heeft operationele monitoring opgegeven voor gebiedstypen (pakket zware metalen en nitraat, bestrijdingsmiddelen volgend jaar op basis van nulmeting). Schelde heeft geen operationele monitoring opgegeven. Rijn-Midden en Rijn-West hebben ondiepe monitoring klei/veen lichaam in stand gehouden |
| Aanbevelingen voor monitoringsplan december 2006: Het wordt aanbevolen (vanwege uniformiteit) om een keuze te maken voor de wijze van selectie van operationele monitoringspunten, conform de beschrijving in het Draaiboek. Op dit moment zijn er nog verschillende benaderingen in de stroomgebieden (gebiedstype versus individuele overschrijdingen). Dit betekent dat er ofwel trends op individueel puntniveau worden vastgesteld of trends per gebiedstype. Vanwege uniformiteit is het wellicht aan te bevelen om de ondiepe kwaliteitsmonitoring in het klei/veen lichaam te reserveren voor de interactie grondwater/oppervlaktewater en nu nog niet in het programma op te nemen? Het wordt aanbevolen om richting Brussel aan te geven dat de gekozen opzet van operationele monitoring een voorlopige is, in afwachting van meer gegevens over met name bestrijdingsmiddelen. Dit lijkt ook verstandig omdat de Grondwaterrichtlijn nog niet is aangenomen en de manier van trendanalyse nog niet vaststaat. Het wordt aanbevolen om de selectie van meetpunten voor operationele monitoring voor macro-parameters en zware metalen mede te baseren op de regulier verzamelde meetgegevens in de periode 2000-2006 (voorkomen van uitschieters). |

Bijlage 2: Logboek integratie databestanden

Integratie databestanden

De aangeleverde databestanden van de regio’s zijn, voor zover mogelijk, geïntegreerd en in het concept-format van de KRW-portal verwerkt. Voor het concept-format is uitgegaan van het voorstel van W. Faber (5 juli 2006, versie 0.6). Dit voorstel is door ons vooralsnog gewijzigd met de volgende aspecten:

- Het veld “FILTER” is toegevoegd; Deze toevoeging was nodig voor unieke identificatie (MLCIDENT). MLCIDENT is vervolgens samengesteld uit de naam/code van het meetpunt + Filternr.

- Het veld MLCDOEL is verwijderd uit de hoofdtabel en opgenomen in afzonderlijke tabel, analoog aan de tabel “MLC_REDEN” uit het format voor oppervlaktewatermonitoring

Structuur

De structuur van het concept-format bestaat momenteel uit drie tabellen:

- Hoofdtabel: MLCGWB: unieke identificatie en beschrijving van de meetpunten;

- Tabel MLCGWB_PAR: beschrijving van het meetprogramma (parameters en soort monitoring);

- Tabel MLCGWB_DOEL: beschrijving van de meetdoelen .

Deze structuur is minimaal vereist (koppeling via uniek ID) omdat per meetpunt meerdere soorten monitoring (operationeel of alleen toestand_trend), meerdere parameters en meerdere doelen aanwezig kunnen zijn.

Integratie

In een spreadsheet (xls) is in eerste instantie alle aangeleverde informatie bij elkaar gevoegd en zoveel mogelijk geüniformeerd. Vervolgens is het spreadsheet geïmporteerd in de databank met de vereiste velden. Vanwege de vereiste flexibiliteit bij het importeren zijn alle indexen en relaties uit de database verwijderd. In een later stadium dienen de unieke indexen en relaties te worden vastgelegd. In het spreadsheet staan meer kolommen (hulpkolommen) dan in de database.

Voor het samenvoegen is gefocust op de essentiële velden die minimaal vereist zijn voor het meetprogramma:

- MLCIDENT: Unieke identificatie, DINO TNO nr _ filternr

- MLCSOORT: Soort meetlocatie: Toestand en Trend, operationeel of beide (TT, OM, TT_OM)

- MLCTYPE: Type monitoring: Chemie, Kwantiteit of Beide

- MLCDOEL: Doel meetlocatie; sommige meetpunten hebben meerder meetdoelen; Volgende domeinlijst is toegepast:

  - GRENS

  - KWANT_REGION

  - KWALIT_REGION

  - ZOUT

  - KWANT_DRINKW

  - KWALIT_DRINKW

  - VHR

- DOMGWCOD, MONFREQ, MONCYCLUS, MLCSOORT: deze vier velden (respectievelijk parameter, frequentie, monitoringcylus en soort meetlocatie staan in de parameter dataset;

Technische op- en aanmerkingen databestanden

Bij het samenvoegen zijn veel “technische” aandachtspunten opgemerkt. Hiervan is per regio een gedetailleerd overzicht gemaakt met onderscheid in gewijzigde aspecten en aspecten die nog aandacht verdienen.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

- Gegevens Schelde moeten nog toegevoegd worden aan de database (rapport meetprogramma wel in pdf opgestuurd);

- In de tabel MLCGW is de bronhouder (regio noord, Rijn-Midden, Rijn-West, Maas en Schelde) opgenomen in het veld “Opmerking” zodat de regionale onderverdeling gemaakt kan worden voor wijzigingen /aanvullingen op de tabellen.

- Voor alle drinkwaterwinningen is soort monitoring (TT, OM, TT_OM) niet opgegeven; daardoor ontbreekt ook de frequentie, cyclus en parameters;

- Soort monitoring bij VHR is nu ofwel leeg of TT; daarnaast kan bij VHR het type monitoring zowel kwantiteit als kwaliteit zijn; Dat is nu alleen bij Limburg opgegeven;

- De identificatie van de meetpunten bleek in de meeste gevallen niet goed uitgevoerd; Alleen de TNO-codering of een naam was opgegeven zonder filter; Wij hebben daarom een unieke codering van de meetpunten moeten creëren door de naam of dino_code met het filter te combineren; Bij veel meetpunten bleek echter geen filternr opgegeven; In deze gevallen is een filternr (code 101/102/etc) afgeleid van de filterstelling; Het verdient aanbeveling om het filternr te synchroniseren met DINO;

- De beschrijvende velden zoals CONSTRUCTION, TOP_DEPTH, BOTTOM_DEPTH, OWNER zijn niet of niet consequent ingevuld (tov NAP of m-mv, cm of m); Het verdient aanbeveling deze eenheden af te leiden door synchronisatie met DINO;

- De GWBIDENT is niet voor alle meetpunten bepaald; Gelet op de wijzigingen in de begrenzing en naam van de grondwaterlichamen (afschaffen klei/veen en definiëring van zoute GWL) is het wellicht verstandig om dit pas te doen als de nieuwe GWL vastgesteld zijn;

- Het veld DOMGWCOD vereist uniformering;

- Er staan dubbelingen in de dataset; enerzijds veroorzaakt doordat het type monitoring chemie, kwantiteit afzonderlijk is opgegeven (moet beide zijn), overalp Rijn-Midden Rijn West rn anderzijds onduidelijke reden, In tabel B1 zijn de dubbelingen in een tabel weergegeven.

Tabel B1:  Dubbelingen dataset

# Text boxes

Rijn-Midden

Wijzigingen/aanvullingen in dataset

- Filternummer bleek niet toegevoegd in MLCIDENT; Daarom is aan de hand van de filterstelling een inschatting van het filternummer gemaakt: code “101/102/etc” om een uniek ID te verkrijgen; MLCIDENT is samengesteld uit putnr + filter

- Voor de winningen is 1 record per winning gehanteerd (individuele putten zijn verwijderd); MLCIDENT is samengesteld met “NLXX + MLCNAAM”

- MLCDOEL in afzonderlijk blad toegevoegd. Per meetpunt (MLCIDENT)is het meetdoel gedefinieerd; sommige meetpunten hebben meerdere doelen (in records, geen extra kolommen): Volgende domeinlijst is toegepast:

  - KWANT_REGION

  - KWALIT_REGION

  - ZOUT

  - KWANT_DRINKW

  - KWALIT_DRINKW

  - VHR

  - GRENS

- In het hoofdoverzicht worden 14 meetpunten opgegeven voor operationele monitoring; In het parameterblad echter 13 (NB B32E0090 / B32E0089); Er is van uitgegaan dat OM voor peilbuis B32E0090 ook voor nitraat is; Klopt dit?

- In parameter blad is MLCSOORT gecorrigeerd; Alleen TT of OM mag worden ingevuld;

Aandachtspunten

- MLCSOORT (TT, OM of TT_OM) is voor de winningen niet ingevuld

- CONSTRUCTION is niet consequent ingevuld

- Filterstelling is niet consequent (NAP of m-mv en cm of m). Bij alle “chemie” meetpunten komen geen negatieve waarden voor en lijkt daarom op m-mv?

- Bij zoutwachters ontbreekt filterstelling

- Voor de winningen is het type monitoring niet ingevuld; gelet op de invulling van de frequentie en de cyclus (6 jaar) wordt uitgegaan van TT?

- Filternummering is niet toegevoegd in MLCIDENT; aanbevolen wordt het werkelijk filternummer (in plaats van de inschatting) toe te passen;

- Meetpunt B46A8888 met zelfde filter wordt twee keer genoemd maar met verschillend xy;

- Invulling van MLCTYPE klopt niet altijd; Meetpunten die als kwantiteit / chemie zijn opgegeven krijgen KRW-pakket / grondwaterstand mee in parameterlijst; De optie beide (kwantiteit en chemie) is niet gebruikt;

- MONCYCLUS is bij kwantiteit ingevuld als “twee weken”; Hiervoor moet nog iets over worden afgesproken;

- Type monitoring drinkwaterwinningen (MLCSOORT) ontbreekt

Rijn-Noord, Rijn-Oost, Eems

Wijzigingen/aanvullingen in dataset

- Identificatie MLCIDENT is samengesteld uit putnr + filter; waar MLCIDENT ontbrak is uitgegaan van MLCNAAM

- Voor winningen is MLCIDENT samengesteld uit “NLXX + MLCNAAM”

- Voor GWBIDENT is de code opgegeven ipv de tekst; Bij drie GWL “zout Rijn noord”, “zout Eems”, “Waddeneiland Rijn noord” is nog geen code opgegeven.

- MLCSOORT is uniform gemaakt conform domeinlijst (TT, OM of TT_OM)

- CONSTRUCTION: voor alle kwaliteitsbuizen is uitgegaan van “P”

- MLCDOEL in afzonderlijk blad toegevoegd. Per meetpunt (MLCIDENT)is het meetdoel gedefinieerd; sommige meetpunten hebben meerdere doelen (in records, geen extra kolommen): Volgende domeinlijst is toegepast:

  - KWANT_REGION

  - KWALIT_REGION

  - ZOUT

  - KWANT_DRINKW

  - KWALIT_DRINKW

  - VHR

  - GRENS

- Voor de meetpunten waar meerdere parameters (DOMGWCOD) zijn ingevuld is een extra record toegevoegd (in dit geval een rij voor stijghoogte en een rij voor Cl)

- MLCSOORT is ingevuld bij het parameterblad

- DOMGWCOD, MONFREQ, MONCYCLUS en MLCSOORT zijn op correcte wijze ingevuld voor kwaliteitsmonitoring; Voor de meetpunten waar operationele monitoring is opgegeven is ook TT monitoring opgegeven (extra record); Voor bestrijdingsmiddelen is “BM” gehanteerd; Voor het standaard KRW pakket voor TT monitoring is “standaard KRW” gehanteerd

Aandachtspunten

- Monitoring zoutwaterintrusie bestaat voor Groningen uit zoutwachters; Voor Friesland is het gehele kwaliteitsmeetnet opgegeven

- MONFREQ en MONCYCLUS is bij kwantiteitsmonitoring en zoutwater niet consequent ingevuld of ontbreekt;

- Voor de winningen is het type monitoring niet ingevuld (MLCSOORT); ook het parameterblad is niet ingevuld; de velden DOMGWCOD, MONFREQ, MONCYCLUS en MLCSOORT ontbreken

- Voor een aantal meetpunten ontbreekt informatie tav filternummer, filterstelling (tov NAP);

- Filterstelling is niet consequent ingevuld (m of cm, m-mv of NAP);

Rijn-West

Wijzigingen/aanvullingen in dataset

- Format is niet altijd gebruikt waardoor veel aanpassingen uitgevoerd moesten worden:

- Bij kwantiteit Zuid_Holland is filternr niet opgegeven; Daarom is aan de hand van de filterstelling een inschatting van het filternummer gemaakt: code “101/102/etc” om een uniek ID te verkrijgen; MLCIDENT is vervolgens samengesteld uit putnaam + filter;

- Bij kwaliteit is in het geheel geen filternr gebruikt; eveneens ingeschat aan de hand van filterstelling; MLCIDENT is vervolgens samengesteld uit putnaam of naam + filter;

- Voor de winningen is 1 record per winning gehanteerd (individuele putten zijn verwijderd); MLCIDENT is samengesteld met “NLXX + MLCNAAM”

- MLCSOORT is ingevuld (TT voor kwantiteit, zoutwachters);Voor de punten met operationele monitoring is TT_OM ingevuld

- MLCDOEL in afzonderlijk blad toegevoegd. Per meetpunt (MLCIDENT)is het meetdoel gedefinieerd; sommige meetpunten hebben meerdere doelen (in records, geen extra kolommen): Volgende domeinlijst is toegepast:

  - KWANT_REGION

  - KWALIT_REGION

  - ZOUT

  - KWANT_DRINKW

  - KWALIT_DRINKW

  - VHR

  - GRENS

- In parameter blad is DOMGWCOD (parameter) en MLCSOORT ingevuld; Voor kwantiteit is “grondwaterstand/stijghoogte”  en “TT”ingevuld; Bij zoutwachters is “Cl” en “TT” opgegeven; Bij kwaliteit is TT voor alle punten opgegeven; daarnaast zijn de punten met OM toegevoegd met de betreffende parameters (alleen TT of OM mag worden ingevuld).

Aandachtspunten

- Codering peilbuizen is niet consistent per provincie

- Op parameterblad is MONFREQ en MONCYCLUS nog niet ingevuld

- Voor de winningen is het type monitoring niet ingevuld (MLCSOORT); ook het parameterblad is niet ingevuld; de velden DOMGWCOD, MONFREQ, MONCYCLUS en MLCSOORT ontbreken

- CONSTRUCTION niet consistent per provincie; bij provincie Zuid-Holland niet ingevuld

- Filterstelling niet consequent (NAP of m-mv / cm of m); bij sommige punten ontbreken de filterstellingen

- OWNER niet altijd ingevuld

- Voor de winningen is het type monitoring niet ingevuld (MLCSOORT); ook het parameterblad is niet ingevuld; de velden DOMGWCOD, MONFREQ, MONCYCLUS en MLCSOORT ontbreken

Maas

Wijzigingen/aanvullingen in dataset

- Format is niet gebruikt waardoor aanpassingen uitgevoerd moesten worden

- MLCIDENT is samengesteld uit TNO-nr + filternr; Bij onbekend filternummer is aanname gedaan;

- MLCDOEL in afzonderlijk blad toegevoegd. Per meetpunt (MLCIDENT)is het meetdoel gedefinieerd; sommige meetpunten hebben meerdere doelen (in records, geen extra kolommen): Volgende domeinlijst is toegepast:

  - KWANT_REGION

  - KWALIT_REGION

  - ZOUT

  - KWANT_DRINKW

  - KWALIT_DRINKW

  - VHR

  - GRENS

Aandachtspunten

- Bij de meetpunten zoet-zout ontbreekt beschrijvende informatie (filterstelling,  eigenaar, XY-coordinaten voor de punten in de Maas-vallei); Door Maas is aangegeven dat de meetpunten in het bestaand een eerste aanzet zijn en nog verder moeten worden vastgesteld; De meetpunten zijn geselecteerd in gevoelige gebieden voor vertikale verschuiving grensvlak. Er zijn nog geen punten voor verplaatsing horizontale  grensvlak in West-Brabant.

- De meetpunten voor VHR bestaan uit bestaande meetpunten verdrogings/OGOR meetnet. Aangegeven is dat verdere uitwerking en uitbreiding in 2007 wordt uitgevoerd.

- Operationele montoring grondwaterkwaliteit is nog alleen in meest gevoelige GWL van zand-Maas (landbouw droog) en op Krijt in bronnen. De stoffen zijn NO3, Cd, Cu, Ni, Zn. Door Maas is aangegeven dat volgend jaar operationele monitoring verder wordt ingevuld met bestrijdingsmiddelen op basis van T&T meetronde.

- Voor de winningen is het type monitoring niet ingevuld (MLCSOORT); Er is informatie aangeleverd van de waterbedrijven tav hun meetstrategie. Hierin wordt aangegeven welke parameters met welke frequentie worden bemonsterd afhankelijk van de kwetsbaarheid van het winveld; Deze informatie is niet verwerkt in de databank; Moeten nog afspraken over worden gemaakt.

- GWBIDENT is nog niet opgegeven