|  | EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JRC GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor technologische prognose (Sevilla) |
| --- | --- |

Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)

Samenvatting van het referentiedocument over de

Beste Beschikbare Technieken voor afvalverbranding

Juli 2005

# SAMENVATTING

Dit BBT-referentiedocument (BREF) voor afvalverbranding is het resultaat van een uitwisseling van informatie overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (de IPPC-richtlijn). In deze samenvatting worden de voornaamste bevindingen beschreven en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies inzake BBT (beste beschikbare technieken) en de daaraan gekoppelde verbruiks- en emissieniveaus. Deze tekst moet in samenhang met het voorwoord worden gelezen, waarin wordt uiteengezet wat de doelstellingen van dit document zijn, hoe het moet worden gebruikt en wat de juridische context is. De tekst kan worden gelezen en opgevat als een document op zich maar doet als samenvatting geen recht aan alle complexiteiten van het volledige BREF-document. Hij is derhalve niet bedoeld als vervanging van het volledige document als instrument bij de besluitvorming over BBT.

Werkingssfeer van dit document

De werkingssfeer van dit document is gebaseerd op de hoofdstukken 5.1 en 5.2 van bijlage I van de IPPC-richtlijn, voorzover deze betrekking hebben op de verbranding van afval. Bij het kiezen van de werkingssfeer is niet gelet op de beperkingen qua grootte van de installaties in de IPPC-richtlijn of op de daarin opgenomen definities van afval, nuttige toepassing of verwijdering. De werkingssfeer is dan ook zodanig gekozen dat er een pragmatisch overzicht van de verbrandingsector als geheel ontstaat, waarbij de nadruk vooral ligt op de soorten installaties en afval die het meest voorkomen. Bij het kiezen van de werkingssfeer van het BREF-document is ook rekening gehouden met de werkingssfeer van de richtlijn inzake afvalverbranding. De definitieve inhoud van het BREF is een weerspiegeling van de informatie die gedurende de informatie-uitwisseling door de TWG is ingediend.

In dit document komt alleen de aparte verbranding van afval aan de orde en niet andere situaties waarin afval thermisch wordt behandeld, zoals meeverbranding in bijvoorbeeld cementovens en grote stookinstallaties.

Hoewel in dit document de nadruk op verbranding ligt, bevat het ook enige informatie over systemen voor de pyrolyse en vergassing van afval.

De volgende aspecten komen in dit BREF-document niet aan de orde:

- beslissingen over de keuze van verbranding als optie voor de behandeling van afval;

- vergelijking van afvalverbranding met andere opties voor de behandeling van afval.

Afvalverbranding

Verbranding wordt als behandeling voor een zeer breed scala van afvalstoffen gebruikt. De verbranding zelf is meestal slechts één onderdeel van een complex systeem voor afvalbehandeling dat in zijn geheel zorgt voor het algehele beheer van het brede scala van afvalstoffen dat in de maatschappij ontstaat.

In de verbrandingsector hebben zich de afgelopen tien tot vijftien jaar snelle technologische ontwikkelingen voorgedaan. Deze veranderingen hebben voor een groot deel plaatsgevonden onder impuls van specifieke wetgeving voor de sector en hierdoor is vooral de emissie naar de lucht door individuele installaties afgenomen. Er wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van processen en de sector werkt nu aan technieken die de kosten beperken maar de milieuprestaties op peil houden of zelfs verbeteren.

Afvalverbranding heeft net als de meeste andere afvalbehandelingen als doel het afval zodanig te behandelen dat het volume en de gevaren daarvan afnemen, terwijl mogelijk gevaarlijke stoffen worden opgevangen (en daarbij geconcentreerd) of vernietigd. Verbrandingsprocessen kunnen ook mogelijkheden bieden om de energie, de mineralen en/of de chemische stoffen uit afval terug te winnen.

Afvalverbranding komt in feite neer op de oxidatie van het brandbare materiaal in het afval. Afval is in het algemeen een zeer heterogeen materiaal dat voornamelijk bestaat uit organische verbindingen, mineralen, metalen en water. Bij de verbranding ontstaan rookgassen die in de vorm van warmte de meeste beschikbare energie bevatten. De organische verbindingen in het afval zullen verbranden wanneer ze de benodigde verbrandingstemperatuur hebben bereikt en in contact met zuurstof komen. Het feitelijke verbrandingsproces speelt zich in fracties van seconden in de gasfase af en hierbij komt tegelijkertijd energie vrij. Wanneer de calorische waarde van het afval en de zuurstoftoevoer voldoende zijn, kan er een thermische kettingreactie met autonome verbranding ontstaan, zodat er verder geen brandstof meer nodig is.

Hoewel de benadering sterk kan uiteenlopen, kan de verbrandingsector in grote lijnen in de volgende deelsectoren worden gesplitst:

- Verbranding van gemengd stedelijk afval: behandeling van meestal gemengd en grotendeels onbehandeld huishoudelijk afval dat echter soms bepaalde soorten industrieel en bedrijfsafval kan bevatten (industrieel en bedrijfsafval wordt ook apart verbrand in specifieke verbrandingsinstallaties voor niet-gevaarlijk industrieel of bedrijfsafval).

- Verbranding van voorbehandeld stedelijk of ander afval: behandeling van afval dat selectief is ingezameld, is voorbehandeld of op een andere manier zodanig is behandeld dat de kenmerken verschillen van die van gemengd afval. Verbrandingsinstallaties voor specifiek behandelde uit afval gewonnen brandstof behoren tot deze deelsector.

- Verbranding van gevaarlijk afval: hieronder vallen verbranding op industriële locaties en verbranding in "merchant plants" (waar meestal een grote verscheidenheid aan afval wordt verwerkt).

- Verbranding van zuiveringsslib: op sommige locaties wordt zuiveringsslib apart van het andere afval in specifieke installaties verbrand, terwijl in andere gevallen de verbranding daarvan met ander afval (bijv. stedelijk afval) wordt gecombineerd.

- Verbranding van ziekenhuisafval: behandeling van ziekenhuisafval, meestal afkomstig van ziekenhuizen of andere zorginstellingen, in specifieke installaties, die bijvoorbeeld op een centrale plaats of bij één bepaald ziekenhuis kan plaatsvinden. In sommige gevallen wordt een deel van het ziekenhuisafval in andere installaties behandeld, bijvoorbeeld samen met gemengd stedelijk of gevaarlijk afval.

Ten tijde van de samenstelling van dit document:

- werd ongeveer 20-25% van het vast stedelijk afval (VSA) in de EU-15 verbrand (in totaal ontstaat er per jaar ongeveer 200 miljoen ton VSA);

- varieerde het percentage VSA dat per lidstaat van de EU-15 wordt verbrand, van 0% tot 62%;

- bedroeg het totale aantal VSA-installaties in de EU-15 meer dan 400;

- varieerde de jaarlijkse verbrandingscapaciteit voor VSA per Europees land van 0 kg tot meer dan 550 kg per hoofd van de bevolking;

- was de gemiddelde capaciteit van een VSA-verbrandingsinstallatie in Europa iets minder dan 200.000 ton per jaar;

- varieerde ook de gemiddelde verwerkingscapaciteit van de VSA-verbrandingsinstallaties in elke lidstaat. De kleinste gemiddelde installatiegrootte lag rond 60.000 ton per jaar en de grootste rond 500.000 ton per jaar;

- werd ongeveer 12% van het in de EU-15 ontstane gevaarlijke afval verbrand (in totaal ontstaat er ongeveer 22 miljoen ton per jaar).

Naar verwachting zal de VSA-verbrandingsector in Europa de komende 10-15 jaar in omvang toenemen, aangezien er alternatieven worden gezocht voor het beheer van afval dat krachtens de richtlijn betreffende het storten van afval niet meer mag worden gestort en zowel de oudere als de nieuwe lidstaten hun strategieën voor afvalbeheer in het licht van deze wetgeving nader onderzoeken en toepassen.

Cruciale milieuaspecten

Afval en afvalbeheer zijn significante milieuvraagstukken. De thermische behandeling van afval kan dan ook worden beschouwd als een reactie op de bedreiging van het milieu door slecht of niet beheerde afvalstromen. Thermische behandeling streeft naar een algehele afname van de milieueffecten waartoe het afval anders wellicht zou leiden. Bij de exploitatie van verbrandingsinstallaties is er echter ook sprake van emissie en verbruik, die onder invloed van het ontwerp en het functioneren van de installatie al dan niet optreden of in omvang fluctueren.

De mogelijke effecten van de afvalverbrandingsinstallaties zelf kunnen in de volgende hoofdcategorieën worden ingedeeld:

- totale emissie door het proces naar lucht en water (inclusief stankoverlast);

- totale productie van residuen door het proces;

- geluid en trillingen door het proces;

- energieverbruik en -productie;

- verbruik van grondstoffen (reagentia);

- diffuse emissie (vooral bij de opslag van afval);

- beperking van de risico's bij de opslag/behandeling/verwerking van gevaarlijk afval.

Daarnaast zijn er andere effecten die buiten het bestek van dit BREF-document vallen (maar significante gevolgen kunnen hebben voor de algehele milieueffecten van de totale afvalbeheersketen), die zich bij de volgende activiteiten voordoen:

- vervoer van afval dat binnenkomt en residuen die worden afgevoerd;

- uitgebreide voorbehandeling van afval (bijv. bereiding van uit afval gewonnen brandstof).

De toepassing en naleving van moderne emissienormen en het gebruik van moderne technologie om verontreiniging te beperken hebben de emissie naar de lucht teruggeschroefd tot een niveau waarbij de verontreinigingsrisico's door afvalverbrandingsinstallaties nu in het algemeen zeer laag worden ingeschat. Een blijvend en effectief gebruik van dergelijke technieken om de emissie naar de lucht te beperken is een cruciaal milieuaspect.

Veel afvalverbrandingsinstallaties zorgen niet alleen voor een effectieve behandeling van afval dat anders wellicht voor verontreiniging zou kunnen zorgen, maar spelen ook een specifieke rol in het proces om energie uit afval terug te winnen. Wanneer er sprake is van beleid om verbrandingsinstallaties voor (meestal stedelijk) afval beter in staat te stellen om energie uit afval terug te winnen, wordt deze positieve milieubijdrage daardoor beter benut. De sector kan derhalve haar potentieel als energieleverancier opvoeren en zo haar milieuprestaties significant verbeteren.

Gebruikte processen en technieken

In hoofdstuk 2 van dit document wordt een beschrijving gegeven van de processen en technieken die in de sector afvalverbranding worden gebruikt. De nadruk ligt op verbranding, de meest gangbare thermische behandeling, maar er wordt ook informatie gegeven over vergassing en pyrolyse. Er wordt een min of meer gedetailleerde beschrijving gegeven van de volgende belangrijkste activiteiten en gebieden:

- het lossen van afval dat binnenkomt;

- opslag van afval en grondstoffen;

- voorbehandeling van afval (voornamelijk behandelingen ter plaatste en mengprocessen);

- het laden van afval in de oven;

- bij de thermische behandeling gebruikte technieken (ovenontwerp enz.);

- energieterugwinning (bijvoorbeeld opties voor de stookketel en de energievoorziening);

- technieken voor rookgasreiniging (gegroepeerd per stof);

- beheer van residuen van rookgasreiniging;

- monitoring en controle van de emissie;

- controle en behandeling van afvalwater (bijv. afkomstig van drainage, rookgasreiniging, opslag);

- beheer en behandeling van as/bodemas (uit de verbrandingsfase).

Wanneer er specifieke technieken zijn voor bepaalde soorten afval, worden de desbetreffende hoofdstukken per soort afval onderverdeeld.

Verbruik en emissie

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de emissie door en het materiaal- en energieverbruik van afvalverbrandingsinstallaties. Het bevat de beschikbare gegevens over de emissie van installaties naar lucht en water, geluidshinder en residuen. Er is ook informatie over het verbruik van grondstoffen opgenomen en er is een afdeling waarin de nadruk ligt op energieverbruik en -productie. De meeste gegevens hebben betrekking op de hele installatie en zijn afkomstig van peilingen bij de industrie. Er wordt ook enige informatie gegeven over de technieken die worden toegepast om deze emissieniveaus te halen.

Hoewel sommige Europese installaties nog moeten worden gemoderniseerd, haalt de industrie in het algemeen exploitatieniveaus die minimaal voldoen aan de emissiegrenswaarden voor lucht die in Richtlijn 2000/76/EG worden vastgesteld.

Wanneer WKK of warmte (als warmte of stoom) kan worden geleverd, is het mogelijk een zeer hoog percentage van de energetische waarde van het afval (soms oplopend tot ongeveer 80%) terug te winnen.

Technieken die bij de vaststelling van BBT in aanmerking moeten worden genomen

In de beschrijving van elke techniek in hoofdstuk 4 wordt de beschikbare relevante informatie vermeld over de verbruiks- en emissieniveaus die met de techniek haalbaar zijn, wordt enig inzicht gegeven in de kosten en de cross-media-aspecten die met de techniek samenhangen en wordt informatie gegeven over de mate waarin de techniek bruikbaar is voor de categorieën installaties waarvoor een IPPC-vergunning nodig is, zoals nieuwe, bestaande, grote of kleine installaties, en voor verschillende soorten afval. Er wordt aandacht besteed aan beheersystemen, proces-geïntegreerde technieken en nageschakelde technieken.

De technieken waarvan wordt aangenomen dat ze kunnen zorgen voor of bijdragen tot een hoog niveau van milieubescherming in de sector afvalverbranding, zijn vermeld. De uiteindelijke BBT, zoals overeengekomen door de TWG, komen niet in hoofdstuk 4 maar in hoofdstuk 5 aan de orde. Wanneer een techniek wel in hoofdstuk 4, maar niet in hoofdstuk 5 is opgenomen, moet dit niet worden gezien als een indicatie dat de techniek geen BBT is en kan zijn: het kan bijvoorbeeld zijn dat de techniek niet in hoofdstuk 5 is opgenomen omdat de TWG van mening was dat het toepassingsgebied van de techniek niet breed genoeg was om als BBT in het algemeen te worden beschreven. Omdat volledigheid niet mogelijk is en het om een dynamische situatie gaat, kan er bovendien niet van worden uitgegaan dat er in hoofdstuk 4 absoluut niets ontbreekt. Andere technieken kunnen ook prestatieniveaus opleveren die voldoen aan de later in hoofdstuk 5 vastgestelde BBT-criteria of deze overtreffen, en wanneer deze technieken lokaal worden toegepast, kunnen ze in de situatie waarin ze worden gebruikt specifieke voordelen bieden.

De opgenomen technieken zijn ingedeeld in een volgorde die min of meer overeenkomt met de volgorde waarin ze in de meeste afvalverbrandingsinstallaties zouden voorkomen. Onderstaande tabel bevat de titel van de afdelingen van het hoofdstuk en de indeling die voor de opgenomen technieken wordt gehanteerd.

| Afdeling hoofdstuk 4 | Titel van de afdeling |
| --- | --- |
| 4.1 | Vóór de thermische behandeling toegepaste algemene methoden |
| 4.2 | Thermische bewerking |
| 4.3 | Energieterugwinning |
| 4.4 | Rookgasreiniging |
| 4.5 | Behandeling en controle van proceswater |
| 4.6 | Behandelingstechnieken voor vaste residuen |
| 4.7 | Geluidshinder |
| 4.8 | Instrumenten voor milieuzorg |
| 4.9 | Goede praktijk voor bewustmaking van en communicatie met de bevolking |

Tabel:	Organisatieschema voor de informatie in hoofdstuk 4

In hoofdstuk 4 ligt de nadruk op technieken die specifieke voordelen bieden in elk van de hoofdfasen waarvan in afvalverbrandingsinstallaties meestal sprake is. Doordat de technieken op deze manier worden opgesplitst, moet de algehele integratie van alle technieken in een installatie (in het BREF soms de "inter-proces-compatibiliteit" genoemd) bij het lezen van de verschillende afdelingen van hoofdstuk 4 echter goed in het oog worden gehouden, ook al wordt dit belangrijke aspect in sommige gevallen wel genoemd. Dergelijke zaken komen in het algemeen aan de orde onder de kopjes operationele gegevens en toepasbaarheid. Ook bij het afleiden van de definitieve BBT-conclusies in hoofdstuk 5 komt de algehele compatibiliteit nader aan de orde.

In hoofdstuk 4 wordt in het algemeen geen gedetailleerde beschrijving gegeven van de technieken die weliswaar zorgen voor of bijdragen tot een hoog niveau van milieubescherming, maar zo gangbaar zijn dat het gebruik daarvan wellicht al als standaard wordt beschouwd. Een voorbeeld hiervan is dat de bruikbaarheid van de belangrijkste verbrandingskamer-ontwerpen voor de belangrijkste afvalstromen relatief duidelijk is, zodat bij de in deze fase bekeken technieken de nadruk vooral ligt op:

  - de overweging dat er in het algemeen voor moet worden gezorgd dat het gekozen verbrandingsysteem goed aansluit op de afvalstoffen die erin worden geladen, en

  - bepaalde aspecten die verband houden met verbetering van de verbrandingsprestaties, zoals voorbehandeling van het afval, regeling van de luchttoevoer enz.

BBT voor de verbranding van afval

In het BBT-hoofdstuk (hoofdstuk 5) worden de technieken vermeld die door de TWG op basis van de informatie in hoofdstuk 4, rekening houdend met de definitie van beste beschikbare technieken in artikel 2, onder 11), en de overwegingen in bijlage IV van de richtlijn, in algemene zin als BBT worden beschouwd.

In het BBT-hoofdstuk worden geen emissiegrenswaarden vastgesteld of voorgesteld maar worden suggesties gedaan voor de operationele verbruiks- en emissiewaarden bij het gebruik van BBT. De inleiding op hoofdstuk 5 in dit BREF is specifiek uitgebreid om bepaalde aspecten te verduidelijken die voor de sector afvalverbranding van bijzonder belang worden geacht, zoals de koppeling tussen de richtlijn afvalverbranding (RAV) en de IPPC-richtlijn (zie het voorwoord van het BREF). Tot deze aanvullende specifieke aspecten behoren:

- het verschil tussen emissiegrenswaarden in de RAV en BBT-prestaties;

- de relatie tussen BBT en keuze van de locatie;

- de manier waarop de in hoofdstuk 5 beschreven BBT moeten worden opgevat en gebruikt.

Er wordt nu een overzicht gegeven van de belangrijkste BBT-conclusies, maar voor een volledig inzicht moet het BBT-hoofdstuk zelf worden geraadpleegd. De algemene BBT gelden voor de hele sector (d.w.z. afvalverbranding, vergassing van afval en pyrolyse van afval, ongeacht het type afval). Andere BBT gelden voor deelsectoren waar voornamelijk specifieke afvalstromen worden behandeld. Naar verwachting zal een bepaalde installatie dan ook een combinatie van de algemene en afval-specifieke BBT toepassen en zullen installaties die mengsels van afval of niet specifiek vermeld afval behandelen de algemene BBT toepassen en daarnaast een passende keuze van de afval-specifieke BBT. In de inleiding op hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het combineren van de BBT.

Algemene BBT

Een fundamentele BBT benadrukt dat het belangrijk is voor de installatie een ontwerp te kiezen dat geschikt is voor de (zowel fysische als chemische) kenmerken van het aan de installatie geleverde afval. Deze BBT legt de basis om ervoor te zorgen dat de installatie het geleverde afval met minimale procesverstoringen – die weer tot extra milieueffecten kunnen leiden – kan behandelen. Met het oog hierop is er ook een BBT over de minimalisering van het al dan niet geplande stilleggen van de installatie.

Ook invoering en onderhoud van kwaliteitscontrole op het geleverde afval behoort tot BBT. Zo moet ervoor worden gezorgd dat de kenmerken van het afval geschikt blijven voor het ontwerp van de installatie. Dergelijke procedures voor kwaliteitscontrole zijn verenigbaar met de toepassing van een milieuzorgsysteem en ook dit wordt als BBT beschouwd.

Er zijn verschillende BBT voor de voorwaarden en het beheer van de opslag van geleverd afval voordat dit behandeld wordt, zodat er geen verontreiniging en stankoverlast ontstaat. Er worden enkele specifieke opslagtechnieken en -omstandigheden genoemd. Een risico-gebaseerde aanpak die rekening houdt met de eigenschappen van het betrokken afval, wordt als BBT beschouwd.

Rekening houdend met het aangetoonde vermogen van bepaalde installatie-ontwerpen om sterk heterogeen afval (bijvoorbeeld gemengd VSA) zeer efficiënt te behandelen en de risico's en cross-media-effecten bij voorbehandeling wordt geconcludeerd dat voorbehandeling van het geleverde afval voorzover dit nodig is om aan de ontwerpspecificaties van de verwerkende installatie te voldoen, tot BBT behoort, maar dat voor een verdere voorbehandeling van het afval een evenwicht moet worden gezocht tussen de (wellicht beperkte) baten, de operationele factoren en de cross-media-effecten.

Het ontwerp en de uitvoering van de verbrandingsfase worden gesignaleerd als een belangrijk aspect van de primaire preventie van verontreiniging en derhalve als zeer belangrijk om de doelstellingen van de IPPC-richtlijn te verwezenlijken. In het BBT-hoofdstuk wordt gesteld dat stroommodellen in de ontwerpfase kunnen helpen om ervoor te zorgen dat bepaalde cruciale ontwerpbeslissingen met kennis van zaken worden genomen. Bij de uitvoering wordt het gebruik van verschillende technieken (bijvoorbeeld regulering van de luchttoevoer en -distributie) om de verbranding te regelen als BBT beschouwd. De BBT voor de keuze van een ontwerp dat geschikt is voor het geleverde afval, is hier bijzonder relevant.

In het algemeen wordt het gebruik van de in artikel 6 van Richtlijn 2000/76/EG (RAV) vermelde exploitatievoorwaarden voor verbranding als verenigbaar met de BBT beschouwd. De TWG stelt echter dat het gebruik van voorwaarden die verder gaan (bijvoorbeeld hogere temperaturen) tot een algehele achteruitgang van de milieuprestaties zou kunnen leiden en dat er verschillende voorbeelden zijn van installaties voor gevaarlijk afval waar is aangetoond dat bij gebruik van lagere bedrijfstemperaturen dan de voor bepaalde soorten gevaarlijk afval in de RAV gespecificeerde 1100°C de algehele milieuprestaties verbeteren. De algemene BBT-conclusie is dat de verbrandingsomstandigheden (bijvoorbeeld de temperatuur) hoog genoeg moeten zijn om te zorgen dat het afval wordt vernietigd, maar in het algemeen niet significant hoger mogen zijn om mogelijke cross-media-effecten te beperken. Het gebruik van een of meer hulpbranders om de exploitatievoorwaarden te halen en op peil te houden wordt als BBT beschouwd wanneer afval wordt verbrand.

Om te voorkomen dat er door de verwijdering van de reactieproducten van vergassing of pyrolyse afval ontstaat, is het BBT om bij gebruik van deze technieken de energetische waarde van de producten door een verbrandingsfase terug te winnen of deze voor gebruik elders aan te bieden. De aan BBT gekoppelde emissieniveaus voor de uitstoot van de verbrandingsfase van dergelijke installaties naar de lucht zijn dezelfde als die voor verbrandingsinstallaties.

De terugwinning van de energetische waarde van het afval is een cruciaal milieuaspect voor de sector en op dit gebied kan de sector een significante positieve bijdrage leveren. Er zijn verschillende BBT voor dit aspect op het gebied van:

- specifieke technieken die als BBT worden beschouwd;

- de van stookketels verwachte efficiëntie van de warmteoverdracht;

- het gebruik van WKK, stadsverwarming, levering van stoom aan de industrie en elektriciteitsopwekking;

- de te verwachten efficiëntie van de terugwinning.

WKK en levering van stoom/warmte bieden in het algemeen de beste mogelijkheden om de mate van energieterugwinning op te voeren, maar de in een installatie haalbare efficiëntie wordt meestal veel meer bepaald door beleid om de beschikbaarheid van geschikte afnemers voor stoom/warmte te beïnvloeden dan door het exacte ontwerp. Vooral om beleidsmatige en economische redenen wordt voor de terugwinning van energie in een bepaalde installatie vaak gekozen voor elektriciteitsopwekking en -levering. WKK, stadsverwarming en levering van stoom aan de industrie worden maar in enkele Europese lidstaten goed benut en meestal zijn dat degene waar de prijzen voor warmte hoog zijn en/of waar sprake is van specifiek beleid. Soms wordt energie geleverd voor koelsystemen en ontziltingsinstallaties, maar hier wordt meestal niet veel gebruik van gemaakt; dit kan vooral interessant zijn in gebieden met een warmer klimaat en in het algemeen verruimt dit de mogelijkheden voor de levering van uit afval gewonnen energie.

De in afvalverbrandingsinstallaties gebruikte rookgasreiniging is in de loop van vele jaren ontwikkeld, voldoet nu aan de strengste normen en is technisch zeer geavanceerd. Het ontwerp en de exploitatie zijn van cruciaal belang om ervoor zorgen dat alle emissie naar de lucht goed onder controle is. In de opgenomen BBT:

- komt het selectieproces voor rookgasreinigingsystemen aan de orde;

- worden verschillende specifieke technieken beschreven die als BBT worden beschouwd;

- worden de prestatieniveaus beschreven die bij de toepassing van BBT worden verwacht.

Over het door de TWG als geheel overeengekomen prestatiebereik was er sprake van enkele afwijkende standpunten, voornamelijk van één lidstaat en de milieu-NGO die van mening waren dat lagere emissiewaarden dan het door de rest van de TWG overeengekomen bereik ook als BBT zouden kunnen worden beschouwd.

De BBT voor de regulering van afvalwater omvatten:

- de hercirculatie van bepaalde effluenten binnen het proces;

- de scheiding van de afwatering voor bepaalde effluenten;

- het gebruik van effluentbehandeling ter plaatste voor effluenten van natte gaswassers;

- prestatieniveaus bij BBT voor de emissie bij effluentbehandeling van gaswassers;

- het gebruik van specifieke technieken.

Over het door de TWG als geheel overeengekomen prestatiebereik was er sprake van enkele afwijkende standpunten van één lidstaat en de milieu-NGO die van mening waren dat lagere emissiewaarden dan het vermelde bereik ook als BBT zouden kunnen worden beschouwd.

De BBT voor het beheer van residuen omvatten:

- een TOC-gehalte van uitgebrande bodemas van minder dan 3% met normale waarden tussen 1% en 2%;

- een lijst van technieken waarmee deze gehaltes kunnen worden gehaald, als ze op de juiste wijze worden gecombineerd;

- scheiding tussen het beheer van bodemas en het beheer van vliegas en verplichte beoordeling van elke geproduceerde massastroom;

- extractie van de ferro- en non-ferrometalen uit as om te worden teruggewonnen (wanneer het gehalte van de as voldoende is om dit haalbaar te maken);

- behandeling van de bodemas en andere residuen met bepaalde technieken, voorzover dit nodig is om ze te laten voldoen aan de acceptatiecriteria van de terugwinningsinstallatie of stortplaats waaraan ze worden geleverd.

Naast deze algemene BBT zijn er specifieke BBT vastgesteld voor de deelsectoren waar voornamelijk de volgende afvalstoffen worden behandeld:

- stedelijk afval;

- voorbehandeld of geselecteerd stedelijk afval;

- gevaarlijk afval;

- zuiveringsslib;

- ziekenhuisafval.

De specifieke BBT bevatten waar mogelijk gedetailleerdere BBT-conclusies. Deze conclusies hebben betrekking op de volgende afvalstroom-specifieke aspecten:

- beheer, opslag en voorbehandeling van geleverd afval;

- verbrandingstechnieken;

- prestaties bij energieterugwinning.

Technieken in opkomst

Het hoofdstuk over technieken in opkomst is niet volledig. Verschillende door de TWG aangeleverde technieken die in eerdere versies van dit document waren opgenomen, zijn naar dit hoofdstuk overgebracht. In de meeste gevallen zijn de opgenomen technieken uitsluitend in een proefinstallatie of op experimentele schaal gedemonstreerd.

De mate van demonstratie (zoals gemeten met de totale verwerking en het aantal bedrijfsuren) van pyrolyse en vergassing bij de belangrijkste Europese afvalstromen is gering in vergelijking met verbranding en bij sommige installaties worden praktische problemen gerapporteerd. Zowel vergassing als pyrolyse wordt echter in de sector toegepast en deze technieken kunnen dus volgens de BREF-definitie niet als technieken in opkomst worden beschouwd. Daarom is de informatie over deze technieken in hoofdstuk 4 opgenomen.

Slotopmerkingen

Informatie-uitwisseling

Dit BREF is gebaseerd op enkele honderden informatiebronnen en meer dan 7000 inspraak-commentaren van een zeer grote werkgroep. Er was enige overlap tussen de informatie en daarom worden niet alle ingediende documenten in het BREF aangehaald. Zowel de industrie als de lidstaten hebben belangrijke informatie verstrekt. De gegevenskwaliteit was in het algemeen goed, met name voor de emissie naar de lucht, zodat er in sommige gevallen op goede gronden vergelijkingen konden worden gemaakt. Dit was echter niet overal het geval en de gegevens over kosten waren vanwege verschillen bij het verzamelen van en de rapportage over de gegevens moeilijk te vergelijken. De vermelde verbruiks- en emissiegegevens gelden meestal voor hele installaties of groepen technieken en niet voor individuele gevallen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige belangrijke BBT-conclusies worden uitgedrukt als kwantitatieve algehele prestatie-streefwaarden, waarbij bepaalde technische opties worden beschreven die bij een geschikte combinatie tot deze prestaties kunnen leiden.

Mate van consensus

De algehele mate van consensus was zeer hoog. Er was volledige overeenstemming zonder afwijkende standpunten over de techniek-gerelateerde BBT. Ook over de kwantitatieve BBT was er in het algemeen een goede consensus, hoewel de operationele emissieniveaus bij het gebruik van BBT aanleiding gaven tot enkele afwijkende standpunten, waarbij één lidstaat en de milieu-NGO afwijkende standpunten lieten vastleggen over veel van de bij BBT behorende emissieniveaus voor emissie naar zowel lucht als water.

Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden en O&O-projecten

De informatie-uitwisseling en het resultaat daarvan, d.w.z. dit BREF, betekenen een stap voorwaarts bij het streven naar geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door de verbranding van afval. Het proces zou kunnen worden voortgezet door verdere werkzaamheden die leiden tot:

- Informatie over de gebruikte technieken voor en de kosten van de modernisering van bestaande installaties – deze informatie kan worden afgeleid uit ervaringen met de uitvoering van de RAV in de lidstaten en het zou nuttig zijn deze informatie te vergelijken met de kosten/prestaties voor nieuwe installaties;

- de gedetailleerdere kosteninformatie die nodig is voor een exactere beoordeling van de verschillen in de betaalbaarheid van technieken die worden bepaald door de grootte van de installatie en het type afval;

- informatie over kleinere installaties – er is heel weinig informatie over kleine installaties verstrekt;

- informatie over installaties waar industrieel niet-gevaarlijk afval wordt behandeld en de effecten op installaties van de behandeling van mengsels van afval, zoals zuiveringsslib of ziekenhuisafval met VSA;

- een gedetailleerdere evaluatie van de effecten op preventie van verontreiniging van gedetailleerde ontwerpkenmerken voor verbranding, zoals het roosterontwerp;

- nadere informatie over technieken in opkomst;

- de verbruiks- en emissieniveaus (vooral naar lucht en water) van ammoniak voor verschillende systemen voor rookgasreiniging (voornamelijk nat, semi-nat en droog) en hun relatieve NOx-reductie-efficiëntie;

- de effecten van het temperatuurbereik bij stofverwijdering op de PCDD/F-emissie naar de lucht en residuen;

- meer ervaringen met continue emissiemonitoring voor Hg (naar lucht en water).

Andere belangrijke aanbevelingen voor verdere werkzaamheden die buiten de werkingssfeer van dit BREF liggen maar bij de informatie-uitwisseling naar voren zijn gekomen, zijn:

- Er moet worden gekeken naar de algehele effecten van concurrentie voor afvalverwerking, met name concurrentie door bedrijven die afval meeverbranden. Het zou nuttig zijn als bij een dergelijke studie onder andere zou worden gekeken naar: de relatieve betrouwbaarheid van en risico's voor de levering van de volledige afvalbeheersdienst; de algehele emissie en energieterugwinning bij een uiteenlopende mate van routeverlegging; en onderzoek en specificatie van cruciale risicofactoren, zoals kwaliteitsborging voor afvalbrandstof.

- Het kan nuttig zijn de effecten van de mate van integratie van het energie- en afvalbeheersbeleid in de EU-lidstaten (en andere landen) te beoordelen op bestaande afvalstrategieën (zoals de balans van technologieën die op nationale schaal worden gebruikt) en op de bereikte efficiëntie van thermische behandelingsinstallaties. Bij dergelijk onderzoek kan worden nagegaan welke interacties er zijn tussen het energiebeleid en het afvalbeleid en kunnen zowel positieve als negatieve voorbeelden daarvan worden gegeven.

- Er moet een gedetailleerder inzicht worden gekregen in de effecten van de absolute en relatieve energieprijzen (voor elektriciteit en warmte) op de energie-efficiëntie die normaal gesproken in installaties wordt gehaald, en de rol en effecten van subsidies en belastingregelingen.

- De specificatie van de kenmerkende hindernissen voor de ontwikkeling van nieuwe installaties en de benaderingen die succesvol zijn gebleken.

- De ontwikkeling van geschikte normen voor het gebruik van bodemas – dergelijke normen zijn nuttig gebleken bij de verbetering van markten voor het gebruik van bodemas.

- De kosten en baten van een verdere verlaging van de emissie door de sector afvalverbranding in vergelijking met reducties bij andere industriële en antropogene bronnen van verontreiniging.

De Europese Commissie lanceert en steunt via haar  OTO-programma's een reeks projecten  op het gebied van schone technologieën, technologieën in opkomst voor de behandeling van effluent en recycling en beheerstrategieën. Deze projecten kunnen wellicht een nuttige bijdrage leveren tot een BREF-herziening in de toekomst. Het EIPPCB verzoekt de lezers dan ook op de hoogte te worden gebracht over eventuele onderzoekresultaten die relevant zijn voor het toepassingsgebied van dit document (zie ook het voorwoord van dit document).